Минимальный технический райдер гр. «БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР» для небольших помещений

Уважаемые коллеги. Данный краткий технический райдер обязателен к исполнению. В нём нет ни одного пункта, который являлся бы блажью исполнителей.

Ниже следует перечень оборудования необходимого для проведения выступления группы в малых залах, клубах и т.д.

1 Порталы от 4 квт. в зависимости от помещения достаточно для мероприятия из расчёта на 50-60 человек. Сабвуферы обязательны.

2 Мониторы – 5 шт. (четыре линии). Лучше 12 дюймов.

3 Пульт, минимум свободных последовательно расположенных 16 моно каналов , допустимо со встроенной обработкой.

4 Барабаны –стандартный комплект, ковёр, стойки под хай хет, креш,сплеш, райд, педаль, стул.

Озвучивается 4 точки. Бас-барабан, малый, хет и овер.

5 Басовый комбо 150 ватт.Ampeg svt, Hartke, EBS, Trace Elliot. Имеется в виду «голова и 4 x10дюймов»

6 Гитарный комбо. 30-  50 ватт Fender, HK, Mesa boogie Важно- чистый clean

Озвучивается sm57

6 Директ бокс  2 шт  (акустическая гитара( 2 шт)

7 Эквалайзер 31 полоса 3 шт

8 Компрессор – лимитер -гейт   4 канала.

9 Вокальные микрофоны 4 шт типа см 58 (могут быть радио)

10 Утяжелённая наклоняемая стойка «Геркулес» или аналог.

11Микрофоны для вызвучки барабанов 4 шт ( Бочка, малый ,хет, овер)

12 Пюпитр оркестровый тяжёлый профессиональный  ( обязательно!)

13 Стойки «ж уравль» для всех микрофонов

14 Стойка для гитары - 3 шт

15 Кабели и сетевые удлинители в достаточном количестве.

16 Дополнительный Бас барабан с педалью и стойка укомплектованная тарелкой «Медиум райд» на авансцене перед лидер вокалом.

Порядок включения инструментов и микрофонов:

1 Бас барабан                      Beta 52

2 Малый барабан                 sm57

3 Хай-хет                               sm81

4 Овер                                   sm81

5 Бас                                     линия

6 Гитарный комбо                sm57

7 Акустическая гитара 1      di box

8 Аккордеон                          линия

9 Вокал аккордеониста        sm58

10 Вокал гитариста              sm58

11 Лидер вокал                    линия

12 Вокал басиста                 sm58

13 Вокал барабанщика       sm58

14 Акустическая гитара 2   di box

15 Хол

16 Дилей

Компрессор с коммутацией подключается на саундчеке совместно со звукорежиссёром в указанные им каналы.

Расположение музыкантов   Если глядеть на сцену, то басовый комбо справа от барабанов. Гитарный комбо слева. Аккордеон располагается левее гитариста, там же и высокий стул.  Дополнительное оборудование перед вокалистом (бочка и стойка с тарелкой) выдвинуто немного вперёд

Там же располагается Утяжелённая наклоняемая стойка «Геркулес» или аналог. Остальные вокальные микрофоны возле гитариста, аккордеониста басиста, барабанщика. Расположение музыкантов и всего оборудование на сцене, порядок подключения каналов обсуждается со звукорежиссёром группы. Контакты даны ниже.

Всё оборудование должно быть в рабочем состоянии, скомутированным , расположенным в том же месте , и в том же положении ,где будет проводиться мероприятие.

На саундчеке и во время концерта группу сопровождает трезвый, вменяемый специалист по предоставленному оборудованию .

Саундчек – минимум 45 мин при пустом зале.

Внимание! Группа не несёт ответственности за случайно поломанные микрофонные стойки, гитарные стойки, разъёмы и так далее. Всё это считается расходным материалом. Размещение пульта, сцены, музыкантов на сцене, остальные нюансы – согласовываются с представителем группы – звукорежиссёром, или директором. Гипотетические конфликтные ситуации обсуждаются ТОЛЬКО с директором группы.

Невыполнение райдера, или не точное выполнение ведёт к штрафным санкциям вплоть до отказа от выступления группы.

Данный технический райдер считается выполненным ,если он распечатан подрядчиком, присутствует на площадке в распечатанном виде, согласован и подписан ответственным лицом со стороны подрядчика и представителем группы, звукорежиссёром либо директором.

По всем вопросам райдера обращаться по телефонам (Украина)

+38 093 85 333 13    +38 067 99 505 22 Евгений Малюга (технический директор группы)

+38 093 253 89 33 Роман Рыбин ( менеджмент группы)