ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР гр."БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР"

Этот технический райдер написан для детального изучения и обсуждения с прокатной компанией, предоставляющей оборудование. Просьба ответственно отнестись к этому, потому что группа весьма специфическая, и успех выступления зависит напрямую не только от хорошего саунда в зале, но и комфорта музыкантов во время выступления. Любые вопросы обсуждаемы.

Для выступления, группе «БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР» необходимо следующее оборудование:

1 Порталы

2 Пять линий мониторов

3 Ударная установка в сборе с «железом»

4 Дополнительный бас-барабан

5 Дополнительная стойка с тарелкой «медиум-райд»

6 Бас комбо

7 Гитарный комбо

8 Два ди-бокса

9 Утяжелённая наклонная стойка (типа «геркулес»)

10 Четыре стойки «журавль» для вокалистов

11 Микрофоны для вокалистов

12 Микрофоны для барабанов и гитарного комба

13Микрофон для аккордеона

14 Стойки для гитар

15 Коммутация и сетевые кабели

16 Высокий стул для аккордеониста

Подробнее:

Портальная часть. Порталы достаточной мощности и давления, но не ниже 100db в районе пульта. Предпочитаемое оборудование EV, JBL. Исключается «палёное под фирму» псевдо оборудование, китайское (типа Behringer, Phonic) , и  различные  «дрова» местного производства . А также дискотечное оборудование и оборудование  DAS по причине неудовлетворительной управляемости.

Пульт.  Микшерный пульт соответствующего класса (ALLEN & HEATH, MIDAS, SOUNDCRAFT, MACKIE  итд. ) .  Но, не менее 24-х отдельных свободных каналов. В случае предоставления цифровой консоли, в течении всей работы (чек и концертная программа) рядом с режиссёром группы обязательно находится специально обученный специалист по работе с этим пультом, во избежание случайных ошибок во время работы и затягивания саунд-чека.

Обработки. При работе с аналоговой консолью

Еквалайзеры портальный и мониторные на все линии, класса не ниже dbx 2231

Компрессор -гейт– не менее 6-и каналов, класса не ниже dbx 166-266XL

Компрессор вокальный типа dbx 160 --4 канала

Холл

Дилей («Tap»)

Микрофон talk back для связи с музыкантами во время проведения саундчека.

Мониторы .  ПЯТЬ  эквализированных (dbx 2231) мониторных линий , не менее шести мониторов  ( в передней линии два) , желательно того же производителя, что и порталы. Но в любом случае, по качеству к ним те же требования, что и к портальной части. На больших сценах и открытых площадках, дополнительно необходимы эквализированные «прострелы».

Остальное:

1 Ударная установка в сборе, укомплектованная малым барабаном, стойками под тарелки в количестве минимум четырёх штук ( хай-хет, сплэш , крэш, райд) , стулом для барабанщика, ковром под установку, педалью.                                             Установки типа «Tama,Yamaha, Sonor,  DW»

2 Басовый кабинет, мощностью не менее 400 ватт на больших площадках, и не менее 200 ватт в клубных помещениях.  Ampeg svt, Hartke, EBS, Trace Elliot. Имеется в виду кабинет - «голова и 4 x10дюймов».

3 Гитарный комбо 50-100 ватт Fender, HK, Mesa boogie Важно- чистый clean

4 Отдельный  Бас-барабан с педалью (диаметр - не менее 22`).

Озвучивается микрофоном "Shure Beta 52", (либо подобным)

Тарелка «Medium ride» на стойке. Озвучивается конденсаторным микрофоном на больших площадках. Устанавливается Бас-барабан и тарелка перед лидер вокалистом.

5 Ди-бокс 2 штуки (2 акустических гитары)

6 Микрофоны для вокалистов типа Senheiser 300-500, Audix om1,11, 3-5 ,

sm58 -4 шт.  Все микрофоны на стойках «журавль».

Микрофоны для озвучивания барабанов - комплект минимум 8 точек. (Бас-барабан, малый, хай- хетт, три тома и два оверхеда). Допускаются стандартные комплекты – «прищепки».

Обязателен стул без боковых ручек барного типа аккордеонисту

Утяжелённая наклоняемая стойка «Геркулес» или аналог для вокалиста. (критично)

Сети 220 вольт около басового комбо, возле гитариста (2 точки)

Стойка для акустической гитары-2 шт.

Стойка для бас гитары- 1 шт

6 Нотный пюпитр(оркестровый) профессиональный, тяжёлый и крепкий, с подсветкой. (критично)

7 Две рации (на больших площадках)

8 Достаточное количество шнуров, удлинителей питания на сцене и у микшерного пульта

Пульт располагается перед сценой. Не сбоку, не в кулисе не сзади сцены.

Если конфигурация зала не позволяет разместить пульт как положено, то обязателен дополнительный мониторинг возле пульта.

Если пульт вынужденно располагается в соседнем от сцены помещении, то обеспечивается:

1 визуальный мониторинг сцены в двух- трёх проекциях, с возможностью зумирования,

2 аудио мониторинг мониторами аналогичного класса и характера звучания, что и порталы.

3 связь с музыкантами.

Расположение музыкантов  Если глядеть на сцену, то басовый комбо справа от барабанов. Гитарный комбо слева. Аккордеон располагается левее гитариста, там же и высокий стул.  Дополнительное оборудование перед вокалистом (бочка и стойка с тарелкой) выдвинуто немного вперёд

Там же располагается Утяжелённая наклоняемая стойка «Геркулес» или аналог. Остальные вокальные микрофоны возле гитариста, аккордеониста басиста, барабанщика. Расположение музыкантов и всего оборудование на сцене, порядок подключения каналов обсуждается со звукорежиссёром группы. Контакты даны ниже.

К прибытию группы на площадку, всё оборудование должно быть коммутировано, отстроено, проверено на прохождение сигналов – готово к проведению саундчека . Во время саундчека и выступления, на сцене

(возле неё) присутствует трезвый, вменяемый специалист по предоставляемому оборудованию. Саундчек – минимум 60 мин при пустом зале.

Свет.

Заливной общий задник.

Динамика на усмотрение заказчика.

Необходимо учесть:

1Исключается пушка, сканеры, «споты», бьющие в глаза.

2 Дым на сцене и стробирование исключается

Внимание! Группа «БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР» не несёт ответственность за случайно поломанные стойки, разъёмы и так далее. Все возникшие ситуации обсуждаются только с директором коллектива.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам (Украина)

+38 093 85 333 13  +38 067 99 505 22, 2j@ukr.net  Евгений Малюга ( звукорежиссёр)

+38 093 253 89 33 – Роман Рыбин ( менеджмент группы )

http://bangl.com.ua

В случае невыполнения технического райдера полностью или частично , без согласования с директором и звукорежиссёром ,  группа имеет право пересмотреть условия предварительной договоренности , предЪявлять штрафные санкции , либо отказаться от концерта.

Данный технический райдер считается выполненным ,если он распечатан прокатной компанией , присутствует на площадке в распечатанном виде, согласован и подписан ответственным лицом со стороны прокатной компании и представителем группы , звукорежиссёром либо менеджером.

Необходимый PS. Уважаемые коллеги, творческий коллектив «БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР» Группа достаточно шумная и весёлая, создающая соответствующее настроение в зале. От выполнения райдера напрямую зависит создание атмосферы веселья и праздника, а значит и общий успех мероприятия.

Заранее благодарны за понимание и сотрудничество.

«БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР»

Место для подписи представителя                                                             Место для подписи представителя

Прокатной компании                                                                                         «БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР»

« Input –list  » гр."БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР"

| Канал пульта | Инструмент | Микрофон | Обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бас-барабан | Beta 52 ,Akg d 112 или аналог | Компрессор-гейт |
| 2 | Бас-барабан | Sm 91 или аналог |  |
| 3 | Малый барабан (верх) | Sm 57 или аналог |  |
| 4 | Малый барабан (низ) | Sm 57 или аналог |  |
| 5 | Хай хет | Sm 81, Akg c 1000 |  |
| 6 | Том 1 | Sm 57, Beta 57 или аналог | Компрессор-гейт |
| 7 | Том 2 | Sm 57, Beta 57 или аналог | Компрессор-гейт |
| 8 | Фл-том | Sm 57, Beta 57 или аналог | Компрессор-гейт |
| 9 | Овер левый | Akg c 1000,Sm 81 или аналог |  |
| 10 | Овер правый | Akg c 1000,Sm 81 или аналог |  |
| 11 | Бас | Преамп (свой) | Бас-комбо |
| 12 | Гитара | Sm57 | Комбо |
| 13 | Акустическая гитара | Ди бокс |  |
| 14 | Акустическая гитара No2 | Ди бокс |  |
| 15 | Аккордеон | Микрофон-прищепка (свой) | компрессор |
| 16 | Аккордеон левая рука | Shure beta57,58 |  |
| 17 | Вокал аккордеон | Sm 58, Audix om, 1, 11, 3- 5 | Компрессор |
| 18 | Вокал гитариста | Sm58, Audix om1, om 11 | Компрессор |
| 19 | Лидер вокал | Audix om1, om 11 | Компрессор |
| 20 | Вокал бас | Sm 58 |  |
| 21 | Вокал барабан | Sm 58 |  |
| 22 | Дополнительный Бас-барабан | Beta 52 ,Akg d 112 или аналог | Компрессор-гейт |
| 23 | Крэш тарелка | Akg c 1000,Sm 81 или аналог | Гейт |
| 24 | Возврат холл |  |  |
| 25 | Возврат дилей |  |  |

Минимальный технический райдер гр. «БАНГЛАДЕШЪ-ОРКЕСТР» для небольших помещений

Уважаемые коллеги. Данный краткий технический райдер обязателен к исполнению. В нём нет ни одного пункта, который являлся бы блажью исполнителей.

Ниже следует перечень оборудования, необходимого для проведения выступления группы в малых залах, клубах и т.д.

1 Порталы от 4 квт. в зависимости от помещения достаточно для мероприятия из расчёта на 50-60 человек. Сабвуферы обязательны.

2 Мониторы – 5 шт (четыре линии). Лучше 12 дюймов.

3 Пульт, минимум свободных последовательно расположенных 16 моно каналов, допустимо со встроенной обработкой.

4 Барабаны –стандартный комплект, ковёр, стойки под хай хет, креш,сплеш, райд, педаль, стул.

Озвучивается 4 точки. Бас-барабан, малый, хет и овер.

5 Басовый комбо 150 ватт.Ampeg svt, Hartke, EBS, Trace Elliot. Имеется в виду «голова и 4 x10дюймов»

6 Гитарный комбо. 30-  50 ватт Fender, HK, Mesa boogie Важно- чистый clean

Озвучивается sm57

6 Директ бокс 2 шт  (акустическая гитара( 2 шт)

7 Эквалайзер 31 полоса 3 шт

8 Компрессор – лимитер -гейт   4 канала.

9 Вокальные микрофоны 4 шт типа см 58 (могут быть радио)

10 Утяжелённая наклоняемая стойка «Геркулес» или аналог.

11Микрофоны для вызвучки барабанов 4 шт ( Бочка, малый ,хет, овер)

12 Пюпитр оркестровый тяжёлый профессиональный ( обязательно!)

13 Стойки «ж уравль» для всех микрофонов

14 Стойка для гитары - 3 шт

15 Кабели и сетевые удлинители в достаточном количестве.

16 Дополнительный Бас барабан с педалью и стойка укомплектованная тарелкой «Медиум райд» на авансцене перед лидер вокалом.

Порядок включения инструментов и микрофонов:

1 Бас барабан                      Beta 52

2 Малый барабан                 sm57

3 Хай-хет                               sm81

4 Овер                                   sm81

5 Бас                                     линия

6 Гитарный комбо                sm57

7 Акустическая гитара 1      di box

8 Аккордеон                          линия

9 Вокал аккордеониста        sm58

10 Вокал гитариста              sm58

11 Лидер вокал                    линия

12 Вокал басиста                 sm58

13 Вокал барабанщика       sm58

14 Акустическая гитара 2   di box

15 Хол

16 Дилей

Компрессор с коммутацией подключается на саундчеке совместно со звукорежиссёром в указанные им каналы.

Расположение музыкантов   Если глядеть на сцену, то басовый комбо справа от барабанов. Гитарный комбо слева. Аккордеон располагается левее гитариста, там же и высокий стул.  Дополнительное оборудование перед вокалистом (бочка и стойка с тарелкой) выдвинуто немного вперёд

Там же располагается Утяжелённая наклоняемая стойка «Геркулес» или аналог. Остальные вокальные микрофоны возле гитариста, аккордеониста басиста, барабанщика. Расположение музыкантов и всего оборудование на сцене, порядок подключения каналов обсуждается со звукорежиссёром группы. Контакты даны ниже.

Всё оборудование должно быть в рабочем состоянии, скомутированным , расположенным в том же месте , и в том же положении ,где будет проводиться мероприятие.

На саундчеке и во время концерта группу сопровождает трезвый, вменяемый специалист по предоставленному оборудованию .

Саундчек – минимум 45 мин при пустом зале.

Внимание! Группа не несёт ответственности за случайно поломанные микрофонные стойки, гитарные стойки, разъёмы и так далее. Всё это считается расходным материалом. Размещение пульта, сцены, музыкантов на сцене, остальные нюансы – согласовываются с представителем группы – звукорежиссёром, или директором. Гипотетические конфликтные ситуации обсуждаются ТОЛЬКО с директором группы.

Невыполнение райдера, или не точное выполнение ведёт к штрафным санкциям вплоть до отказа от выступления группы.

Данный технический райдер считается выполненным ,если он распечатан подрядчиком, присутствует на площадке в распечатанном виде, согласован и подписан ответственным лицом со стороны подрядчика и представителем группы, звукорежиссёром либо директором.

По всем вопросам райдера обращаться по телефонам (Украина)

+38 093 85 333 13    +38 067 99 505 22 Евгений Малюга (технический директор группы)

+38 093 253 89 33 Роман Рыбин ( менеджмент группы)